## Slide 1: TALLER DE TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES.
Abril de 2014
Ing. Adriana Palacios

## Slide 2
Realización
del
Producto/Servicio
entrada
salida
Gestión de los
recursos
Medición, Análisis
y Mejora
Clientes
Responsabilidad
de la Dirección
Requisitos
Satisfacción
MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Modelo de SGC basado en Procesos
ISO 9001
Clientes
5
8
7
6
4
Expectativas
Documentos

## Slide 3: REPASANDO CONCEPTOS…
* NO CONFORMIDAD: incumplimiento de un requisito, puede ser real (ocurrió) o potencial (hay pautas de que puede ocurrir).
      REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, que se declara, por ejemplo, en un documento.
* PRODUCTO NO CONFORME: producto que no cumple con los requisitos, se aplica a insumos, materias primas, productos en elaboración, productos terminados y productos en mano del cliente.

## Slide 4: REPASANDO CONCEPTOS…
TRATAMIENTO
* NO CONFORMIDAD: procedimiento de Acciones Correctivas (ap. 8.5.2 de 9001),
procedimiento de Acciones preventivas (ap. 8.5.3 de 9001)
* PRODUCTO NO CONFORME: procedimiento de Producto No Conforme (ap. 8.3 de 9001)

## Slide 5: REPASANDO CONCEPTOS… (Norma ISO 9000)
ACCIÓN CORRECTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada.
ACCIÓN PREVENTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial.

## Slide 6: REPASANDO CONCEPTOS…
EN GENERAL UN PRODUCTO NO CONFORME SE TRATA Y DISPONE (SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN) Y EN ALGUNOS CASOS, SI EL PRODUCTO NO CONFORME ES RELEVANTE O REPETITIVO, SE CONSIDERA QUE DEBE TRATARSE COMO UNA “NO CONFORMIDAD” Y REQUERIR ACCIONES CORRECTIVAS.
ESTO ES DEFINIDO POR LA ORGANIZACIÓN

## Slide 7
8.3 Control de producto no conforme (9001)
Todo producto no conforme debe registrarse, puede hacerse en distinta documentación de acuerdo a la conveniencia de la Organización.
Debe establecerse la disposición del producto no conforme y su tratamiento.
Aplicable a producto en elaboración, producto terminado, insumos, producto entregado, servicio prestado, durante la prestación del servicio.
Del análisis del producto no conforme pueden surgir: correcciones (la disposición del producto no conforme) o acciones correctivas, esto último definido por la empresa; el criterio puede ser: producto no conforme repetitivo o relevante.

## Slide 8
DIFERENCIA ENTRE ACCIÓN CORRECTIVA
Y CORRECCIÓN
Definiciones ISO 9000
3.6.5 Acción Correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable
3.6.6 corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Aplicables a: 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.2

## Slide 9: ORIGENES DE NO CONFORMIDADES EN UN SGC
DE AUDITORÍAS INTERNAS
DE AUDITORÍAS EXTERNAS
DEL PROPIO SGC:
  DE LA GESTIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME (relevante y/o repetitivo)
  DE LOS PROCESOS DE REALIZACIÓN
  DE ANÁLISIS DE OBJETIVOS DE LA CALIDAD
  DE ANÁLISIS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
  DE QUEJAS
  DE CONTROL DE DOCUMENTOS
  DE CONTROL DE REGISTROS
  DE PROCESOS DE GESTIÓN: RECURSOS HUMANOS, COMPRAS, MATENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
  DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
  ETC.

## Slide 10: CAMINO DE LA IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE UNA NO CONFORMIDAD
DETECCIÓN DE NO CONFORMIDAD (ES UN INCUMPLIMIENTO A UN REQUISITO, RESPALDADO POR UNA EVIDENCIA OBJETIVA)
SE COMPARA CON EL CRITERIO (NORMA ISO 9001 U OTRAS NORMAS Y DOCUMENTOS
DE LA ORGANIZACIÓN)
SE DETERMINA LA CATEGORÍA DEL HALLAZGO (ESTABLECIDAS POR LA ORGANIZACIÓN O ENTE CERTIFICADOR): NO CONFORMIDAD, OBSERVACIÓN, OPORTUNIDAD DE MEJORA, NO CONFORMIDAD MAYOR Y MENOR
SE DETERMINA LA GESTIÓN POSTERIOR: ACCIONES CORRECTIVAS, CORRECCIONES; ACCIONES PREVENTIVAS

## Slide 11
  8.5.2 Acciones correctivas (9001)
La organización debe tomar acciones para eliminar las
causas de las no conformidades con objeto de
prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir
los requisitos para:
a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes),
b) determinar las causas de las no conformidades,
c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir,
d) determinar e implementar las acciones necesarias,
e) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y
f) revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
Notes: Cuando se usa software para la verificación de requisitos especificados este debe ser validado previamente a su uso. En el caso que el software utilizado para ensayar un producto haya sido diseñado específicamente para este propósito, este debe cumplir con los requisitos para desarrollo de producto explicitados en el punto 7.3 de la norma.

## Slide 12: Repasando….. Proceso de acción correctiva
No conformidad real
Análisis inmediato
Corrección (acción inmediata,
si aplica)
Finaliza aquí si se trata de una “Observación”
Análisis de causa (con metodología y registro)
Establecimiento de un Plan de acción
(qué cosa, cuándo, cómo, quién)
seguimiento
Cumplimiento del Plan
Verificación de eficacia de
acción correctiva
Cierre de acción correctiva

## Slide 13: PARTES IMPORTANTES DE LA “ACCIÓN CORRECTIVA”
DETERMINACIÓN DEL REQUISITO INCUMPLIDO, DEMOSTRADO CON LA “EVIDENCIA OBJETIVA”
DETERMINACIÓN DE LA EVIDENCIA OBJETIVA QUE SUSTENTARÁ LA NO CONFORMIDAD.
ANÁLISIS DE CAUSA
PLAN DE ACCIÓN
SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE EFICACIA
PUEDE PROVENIR DE AUDITORÍAS INTERNAS O EXTERNAS O DEL SGC

## Slide 14: IDENTIFICACIÓN DEL REQUISITO INCUMPLIDO
SE DEBE IDENTIFICAR CLARAMENTE EL REQUISITO INCUMPLIDO, SINO, EL DESVÍO NO TIENE SUSTENTO (Requisito de la Norma o documentos de la organización).

## Slide 15: IDENTIFICACIÓN DE EVIDENCIA OBJETIVA
LA EVIDENCIA OBJETIVA DEBE SER CONTUNDENTE E INOBJETABLE EN RELACIÓN AL REQUISITO, DEBE SER SUFICIENTE PARA SUSTENTAR EL DESVÍO Y SU CATEGORIZACIÓN.

## Slide 16
Es importante tener en claro la diferencia entre una evidencia objetiva y una inferencia
Un empleado detecta lo siguiente en la organización:
No se han realizado los backup de la carpeta de usuarios de la PC 5 en su sector.
Cuando está en el sector de Ventas, escucha que un empleado recibe un llamada de un cliente que se queja,
el empleado lo escucha atentamente, le explica lo que pueden hacer y como resolverlo, lo transfiere a otro sector y corta.
Ha ingresado un empleado nuevo al mismo sector donde él trabaja y está hace 1 mes y todavía no lo han capacitado respecto de la Política de la Calidad.
Le propone al responsable de la Calidad, generar las siguientes No Conformidades:
Se incumple con el apartado 4.2.4 Control de registros de la Norma, ya que no se están resguardando los registros del sistema de gestión.
Se incumple el requisito 8.5.2 Acciones Correctivas de la Norma, ya que no se registran las quejas de los clientes.
Se incumple el requisito 5.3 Politica de la calidad, ya que la misma no fue difundida con un nuevo empleado.
¿cuál es el error?
Evidencia objetiva - inferencia

## Slide 17: Redacción
Aconsejable: requisito incumplido: requisito de la Norma y/o de la documentación de la organización, sino no se comprende el desvío relacionado a la gestión de la calidad.
Aconsejable: evidencia objetiva que respalda el hallazgo: descripción de la situación observada, documento y sus datos de fechas, codificación, revisión; registro encontrado con su identificación completa y fecha.

## Slide 18: EJEMPLOS: Redacción ¿cuál es el error?
7.2.3 Comunicación con el cliente
“ No esta establecida una metodología para la determinación e implementación de disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes relativas a la quejas, o insatisfacciones expresadas a través de las encuestas”

## Slide 19: EJEMPLOS: ¿cómo debería redactarse correctamente?
7.2.3 Comunicación con el cliente
“ La organización no ha presentado evidencias documentadas que permitan asegurar que el SGC ha determinado e implementado disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes relativas a la quejas, o insatisfacciones expresadas a través de las encuestas”
Evidencia Objetiva: No se encontraron evidencias de respuestas al cliente en el caso de: Reclamo del 20/05/13, queja de cliente Veris.

## Slide 20: ANÁLISIS DE CAUSA
Debe establecerse una metodología para su realización
Debe documentarse
Deben participar los involucrados, no es conveniente que lo realice solo una persona.
No conformarse con las causas triviales, buscar las causas vitales.
Del análisis de causa depende la forma de evaluar la eficacia y cerrar la acción correctiva.

## Slide 21
EJEMPLOS
  No confundir Acción Correctiva con Corrección
  No conformidad:
  4.2.4 Control de los registros
  No en todos los casos se puede asegurar que la organización controla sus registros.
  Evidencia Objetiva: No se están completando los registros diarios FORXXX de la Línea A (faltan los registros desde el 15/08/2013 al 25/08/2013). El Instructivo de Trabajo PL1-08, V.3. establece que deben completarse en forma diaria
  Análisis de causa: la persona responsable no lo hizo.
  Acción correctiva: completar los registros.
  ¿cuál es el error aquí?
  ¿es una acción correctiva o una corrección?
  La organización debe definir estos dos casos y como los aplica.
  ¿está bien asignado el requisito de la Norma?

## Slide 22
EJEMPLOS
6.3 infraestructura
No conformidad: no se realizó el mantenimiento
preventivo de los equipos informáticos, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Mantenimiento PM-02-13V1. Evidencia: no se registra el mantenimiento de PC 26, 28, 35, que debería haber sido realizado el 28/08/2013.
Análisis de causa: la persona encargada del Mantenimiento se encuentra temporalmente en la función debido a una licencia obligada del responsable y no sabía que el Plan de Mantenimiento había sufrido modificaciones.
Plan de Acción: se capacita a la persona encargada de acuerdo al nuevo Plan de Mantenimiento
¿cuál es el error aquí?
¿análisis de causa o justificación?

## Slide 23
EJEMPLOS
  No conformidad: no en todos los casos la empresa presentó evidencias que se está cumpliendo con el requisito de la Norma ISO 9001 en el punto 7.4 de compras que establece que los proveedores deben ser re-evaluados periódicamente. Lo cuál también está establecido en el Manual de la Calidad V8, apartado 7.4 Compras.
  Evidencia Objetiva: se detecta que el proveedor del insumos Nro. 286 no fue re-evaluado en el último ciclo.
  Análisis de causa: el Responsable del sector omitió realizar la re-evaluación.
  Plan de Acción: realizar la re-evaluación inmediatamente y realizar un seguimiento de este proveedor.
  ¿cuál es el error aquí?
  ¿corregir solamente?

## Slide 24
EJEMPLO
Durante una auditoría externa a un Organismo de la Administración Pública, se encuentran en una oficina tres Expedientes que de acuerdo al Sistema Informático no deberían estar allí; se registra una observación al respecto y en la siguiente auditoría se verifica que en esta Oficina los Expedientes están en orden, pero en la Oficina de Presupuesto se encuentran nuevamente Expedientes en la condición antes mencionada.
Se analiza el registro de tratamiento de la Observación de auditoría (tratado como no conformidad y con acciones correctivas), y se detecta:
“No conformidad: Expedientes mal ubicados.”
“Causa de la no conformidad: se los ubico mal por error.”
“Acción correctiva: reubicar los Expedientes.”

## Slide 25
REFLEXIÓN…….
¿QUIÉN CONTROLA EN MI ORGANIZACIÓN LAS ACCIONES CORRECTIVAS?
    SI EL ANÁLISIS DE CAUSAS ES EL CORRECTO
    SI SE TRATA DE UNA ACCIÓN CORRECTIVA O SOLO CORRECCIÓN
    SI APARENTA SER LA CAUSA VITAL
    SI EL PLAN DE ACCIÓN ES ADECUADO
    SI LOS PLAZOS SON COHERENTES
    SI SE VA CUMPLIENDO EL PLAN DE ACCIÓN
    SI SE VAN REGISTRANDO LAS MODIFICACIONES AL PLAN DE ACCIÓN
    SI ESTÁ DEFINIDA LA INSTANCIA Y LA METODOLOGÍA PARA VERIFICAR LA EFICACIA
    SI SE REGISTRA LA VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA

## Slide 26: PLAN DE ACCIÓN
Debe ser claro y tener coherencia con la no conformidad y con el requisito incumplido.
Debe documentarse
Deben establecerse actividades, responsables, cronogramas
Debe tener un seguimiento de su cumplimiento y tener evidencias.
Si se realizan cambios debe documentarse

## Slide 27: VERIFICACIÓN DE EFICACIA
  Evaluar la eficacia de la acción Correctiva:
    Significa evaluar que la no conformidad no volverá a repetirse
    Cuando se analiza la causa se está en condiciones de establecer la forma y el momento en que sería conveniente evaluar la eficacia.
    Recomendación: Establecer en el Plan de acción quién debe verificar la eficacia y cómo
    ¿Qué sucede en general?
    No se establece previamente la forma y el tiempo en que se realizará la evaluación de eficacia.
    Falta definir un responsable
    En algunos casos se confunde verificación de eficacia con verificación de implementación del Plan de Acción, esto sucede generalmente cuando se trata solo de una corrección, pero que se definió como acción correctiva.

## Slide 28: Tratamiento de quejas y reclamos
De acuerdo a la Norma ISO 9001 se deben tratar con acciones correctivas.
El tratamiento debe contemplar los pasos exigidos por el apartado 8.5.2 y el procedimiento respectivo (Acciones Correctivas).
Hay que verificar que luego de tratadas se comunique al cliente.
Hay que registrar todo el proceso.
Puede que algunas quejas no sean pertinentes y no corresponda tratarlas, hay que documentar esta situación y definir responsables de hacerlo.

## Slide 29: MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS DE CAUSA
Existen numerosos métodos para el análisis de causa, todo depende de la cantidad y tipo de datos que disponemos para el análisis. La clave es capacitar en el análisis de datos.
Métodos o herramientas:
Lluvia de ideas
5 porqués
Pareto
Diagrama de afinidad o similitud. Estratificación
5W y 1H
Espina de pescado

## Slide 30: LLUVIA DE IDEAS
Solo aplicables en grupos de personas
Es un método inicial, se complementa con otros para seleccionar las causas finales
Debe haber un coordinador que lidera el debate, puede ser estructurada o sin estructurar
Las causas no se critican, se escriben tal cual.
No más de 15min de ideas, luego seguir con el método
Se presenta el problema y se van dando las causas
Las causas se escriben en pizarra u otro medio, a la vista de todos.
Se marcan: las repetidas (se registra la repetición, eso habla de que puede ser relevante).
Se pueden agrupar por: semejanza (hablan de lo mismo, tienen el mismo origen, pueden sintetizarse bajo una global)
Al inicio las causas deben ser numerosas y progresivamente mediante la afinidad, Pareto, espina de pescado y distinción de las poco frecuentes e improbables, debe quedar una lista reducida que es la que se debe gestionar.

## Slide 31
5 PORQUÉS
No es imprescindible realizar las cinco preguntas, en
algunos casos en la tercera ya se dio con lo vital.
Si puedo solo contestar el primer porqué, seguramente estoy ante una “corrección” y no una “acción correctiva”.
Durante el proceso:
  una persona debe coordinar, es la que realiza las preguntas sucesivas, da la palabra y ordena el debate.
  Se deben registrar las respuestas a cada pregunta para analizar todas las posibilidades
  Recomendable escribir en pizarrón u otro medio y luego ir descartando respuestas y dejando las de mayor consenso.
  registrar las preguntas y las respuestas finales seleccionadas para que respalden documentalmente el análisis de causa.
  Nunca puede realizarlo una sola persona.

## Slide 32
PREGUNTA | RESPUESTA Y ACCIÓN
Porqué se rompió la PC de Contaduría? | Por una sobrecarga de tensión
Porqué hubo una sobrecarga de tensión? | Porque hubo una falla eléctrica en el sistema externo e ingresó la sobrecarga
Porqué ingresó la sobrecarga? | Porqué no tenemos mecanismos contra eso
Porque no tenemos? | Porque el sector de Mantenimiento no lo propuso
Porqué no lo propuso? | Porque consideraba que no era necesario
Acción Inmediata | Colocar sistema de protección para Contaduría
Acción preventiva | Analizar en qué otros sectores del Organismo es necesario colocar protecciones

## Slide 33
PARETO
Se aplica a continuación de una lluvia de ideas.
Un análisis de Pareto permite demostrar que unos pocos ítem (20%) son responsables de la mayor parte de los problemas (80%), es decir que existen pocos ítem vitales y muchos ítem triviales.
“solo el 20% de las causas que originan un problema, afectan al 80% del problema”.
El análisis de causa debería permitir detectar este 20% de causas vitales.
Cuando se tienen datos numéricos resulta más fácil aplicar este método

## Slide 34: DIAGRAMA DE AFINIDAD/ESTRATOS
Permite a partir de un conjunto de ideas que pueden provenir de una
tormenta de ideas, ordenarlas en agrupaciones por alguna afinidad o estratos.
Se observan las ideas, que pueden estar volcadas en una pizarra u otro medio y en base a ello se sugieren frases que puedan agruparlas.
A estas frases se las coloca encabezando columnas y a partir de ello las ideas se ordenan colocándolas debajo de la frase más relacionada.
Personal
Falta capacitación
Falta de procedimientos
Poca motivación
Equipos
Mantenimiento
Rendimientos
Arranques prolongados
Materiales
Sin especificación
Materiales faltantes
Materiales vencidos

## Slide 35: 5W y 1H
Puede utilizarse para análisis de causa en complemento con
otros métodos. También es muy utilizada en la planificación de actividades, para no olvidarse los elementos constitutivos.
Permite ubicar el problema en forma temporal y sectorial
Se basa en las iniciales de las preguntas en inglés:
¿QUÉ? (What)
¿CUÁNDO? (When)
¿QUIÉN? (Who)
¿DÓNDE? (Where)
¿POR QUÉ? (Why) luego aplicar los 5 por qués
¿CÓMO? (How)
Tienen múltiples aplicaciones, siempre deben hacerse estas preguntas respecto del problema que se esté tratando o de la acción que se esté estudiando.

## Slide 36
¿quiénes participan en el problema? Identifica a los involucrados
¿qué es el problema? Delimita las características del problema: de materiales, humanas, logísticas, tecnológicas, financieras
¿cuándo ocurre el problema? momento o época del año (relacionar con instancias del proceso de realización)
¿dónde ocurre el problema? Delimita una “zona de conflicto”, pueden ser áreas físicas, sectores de la organización, procesos, etc.
¿porqué ocurre el problema? Aplicar la regla de los 5 por qué.
¿cómo ocurre el problema? Secuencia de sucesos que hacen que el problema ocurra

## Slide 37: ESPINA DE PESCADO
Se conoce también como diagrama causa-efecto.
Permite separar las causas en agrupamientos y determinar la rama de mayor peso. Los nombres de las ramas pueden variar según la necesidad. Pero sobre los mismos (5) aspectos base. A veces es necesario agregar una rama otros”

## Slide 38: COMBINACIONES
Lluvia de ideas, afinidad/estratificación
Lluvia de ideas, Pareto
5 Por qués, afinidad/estratificación, Pareto
Lluvia de ideas y espina de pescado
Espina de pescado, lluvia de ideas, Pareto
Pareto, estratificación/afinidad
otras

## Slide 39: EJERCICIO Lluvia de ideas mas afinidad
Hoja de trabajo N° 1
ACOMODAMOS LAS CAUSAS OBTENIDAS DE LA LLUVIA DE IDEAS BAJO FRASES QUE NOS PAREZCAN QUE LAS UNEN POR AFINIDAD
1)
2)
3)
4)

## Slide 40: ACOMODAMOS LAS CAUSAS OBTENIDAS DE LA LLUVIA DE IDEAS BAJO FRASES QUE NOS PAREZCAN QUE LAS UNEN POR AFINIDAD
1) Por problemas de mantenimiento
2) Por falta de capacitación del personal
3) Por problemas de insumos o materiales defectuosos de mantenimiento
4) Otros

## Slide 41: ACOMODAMOS LAS CAUSAS OBTENIDAS DE LA LLUVIA DE IDEAS BAJO FRASES QUE NOS PAREZCAN QUE LAS UNEN POR AFINIDAD
REFERIDO AL SECTOR DE MANTENIMIENTO | COMPETENCIA DEL PERSONAL | INSUMOS DE MANTENIMIENTO | OTRAS
Porque no se le hizo mantenimiento preventivo | Porque la gente la usa mal | Porque los repuestos que usan en mantenimiento son de mal calidad | Porque los stickers q utilizan no son los adecuados
Porque la gente de mantenimiento no trabaja bien | Porque pusieron operadores nuevos que no saben manejar la impresora | Porque los repuestos nacionales de estas impresoras son malos y no entran los importados | Porque hay mucha fluctuación de tensión
Porque la gente de mantenimiento no cumple con todas las tareas del mantenimiento | Porque los empleados no cuida la impresora |  | 
Porque los de mantenimiento siempre hacen las cosas apuradas y no reparan bien. Porque los de mantenimiento esperan hasta que se rompe la impresora para venir y cuando se los llama porque funciona mal o hace ruido, no vienen. Porque en Mantenimiento no hay un verdadero jefe que ordene el trabajo Porque no sabemos exactamente si la frecuencia de mantenimiento es la mejora |  |  | 

## Slide 42
Esta forma de trabajo permite ver que seguramente la causa raíz estará relacionada con:
Referido al sector de mantenimiento
Competencia del personal
Una vez llegado a esta conclusión se analizan las dos columnas seleccionadas buscando gestionar las causas planteadas.

## Slide 43: EJERCICIO Espina de pescado
Hoja de Trabajo N° 2
Se eligen las ramas convencionales, para comenzar, en caso de no ser apropiadas recién se evaluará de renombrarlas: Mano de Obra, Máquinas, Medio Ambiente, Materiales, Método
¿las renombramos?
Completemos la espina de pescado…

## Slide 44
PARTICIPANTES/DOCENTE
EQUIPOS
MÉTODO
AMBIENTE
CONTENIDOS
PROBLEMA

## Slide 45
No se fue chequeando la comprensión del alumno
PARTICIPANTES/DOCENTE
EQUIPOS
MÉTODO
AMBIENTE
CONTENIDOS
El cañón funcionaba mal
La iluminación era mala para trabajar
Se escucha mucho ruido del exterior porque da a la calle
Hay columnas al medio y no se ve bien
No hay espacio para trabajar, el aula es pequeña
No se hicieron prácticas durante el dictado
El docente no transfiere bien el conocimiento
El docente tiene timbre de voz baja y monótona
Había mucha teoría y pocos ejemplos prácticos
El aula era calurosa
El docente no es didáctico
El material no era claro
PROBLEMA
Las sillas son incómodas para trabajar en grupo, debería haber mesas
Los alumnos no tenían una buena formación de base
Como era próximo al lugar de trabajo a cada rato venían a buscar a alguien
Era una mezcla de contenidos y no se entendía nada
Demoramos al comenzar porque no podían conectar los equipos
El Docente no sabe manejar bien los tiempos
Los contenidos dictados eran muy básicos

## Slide 46: Como resolvemos?
Una vez identificada la rama mas cargada se trabaja directamente resolviendo los problemas detectados en dicha rama.
Sucesivamente se pueden ir realizando espinas de las ramas mas cargadas y focalizando mas el problema.

## Slide 47
EN ESTE CASO LA RAMA MAS CARGADA INDICA EN LO QUE HAY QUE TRABAJAR.
RAMA: AMBIENTE
LE SIGUEN EN IMPORTANCIA: PERSONAS Y MÉTODO
SE CENTRA EL TRABAJO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS CAUSAS PLANTEADAS EN LA RAMA MAS CARGADA. PUEDEN REORDENARSE EN SUB-RAMAS
A) PUEDE ANALIZARSE LA RAMA MAS CARGADA PONIENDO “AMBIENTE” COMO PROBLEMA Y HACER OTRA ESPINA DE PESCADO, LO QUE PERMITE FOCALIZAR MÁS LAS CAUSAS, EN ESTE CASO HAY QUE RENOMBRAR LAS RAMAS Y COMPLETAR CON UNA NUEVA LLUVIA DE IDEAS PERO YA FOCALIZADA
B) OTRA OPCIÓN ES SEPARAR EN LO “POSIBLE DE MODIFICAR” DE LO “NO POSIBLE” Y TRABAJAR CON ELLO

## Slide 48
CONSTRUCCIÓN Y LUGAR
ILUMINACIÓN
MOBILIARIO
REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN
AISLACIÓN
PROBLEMAS EN EL AMBIENTE

## Slide 49
CONSTRUCCIÓN Y LUGAR
ILUMINACIÓN
MOBILIARIO
REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN
AISLACIÓN
La iluminación era mala para trabajar
Se escucha mucho ruido del exterior porque da a la calle
Hay columnas al medio y no se ve bien
No hay espacio para trabajar
El aula era calurosa
PROBLEMAS EN EL AMBIENTE
Las sillas son incómodas para trabajar en grupo, debería haber mesas

## Slide 50: Podemos resolver:
LO MODIFICABLE EN FORMA DIRECTA:
LO QUE NO SE PUEDE MODIFICAR PERO SE PUEDE APLICAR MEDIDAS ALTERNATIVAS:
SOLUCIÓN DE FONDO:

## Slide 51
PERSONAS
EQUIPOS
MÉTODO
AMBIENTE
CONTENIDOS
PROBLEMA
No modificables
Modificables

## Slide 52
PERSONAS
EQUIPOS
MÉTODO
AMBIENTE
CONTENIDOS
La iluminación era mala para trabajar
Se escucha mucho ruido del exterior porque da a la calle
Hay columnas al medio y no se ve bien
No hay espacio para trabajar
El aula era calurosa
PROBLEMA
Las sillas son incómodas para trabajar en grupo, debería haber mesas
No modificables
Modificables

## Slide 53: Como resolvemos?
Una vez identificada la rama mas cargada se trabaja directamente resolviendo los problemas detectados en dicha rama.
Sucesivamente se pueden ir realizando espinas de las ramas mas cargadas y focalizando mas el problema.

## Slide 54: Podemos resolver:
LO MODIFICABLE EN FORMA DIRECTA: cambiar sillas, aumentar iluminación, poner mas ventiladores y equipos de aire acondicionado.
LO QUE NO SE PUEDE MODIFICAR PERO SE PUEDE APLICAR MEDIDAS ALTERNATIVAS: poner pantallas extras en los laterales para duplicar la proyección; limitar el número de alumnos; para evitar el ruido establecer cursos en horario de menor ruido.
Solución de fondo: cambiar el lugar de dictado.

## Slide 55
EJERCICIO 3:
En un Organismo de la Administración Pública se analizan las quejas; de 120 quejas
registradas, se estudian los comentarios de los clientes y algunos de
ellos dicen lo siguiente:
me trataron mal; me calcularon mal lo que debía pagar; me parece que la que me atendió no sabía nada; esperé 30min hasta que me atendieron; hace mucho calor en el salón y no anda el aire acondicionado; la chica no me escuchaba cuando yo le hablaba; se pasan horas hablando por teléfono con las amistades y no atienden al cliente; se demoran mucho con cada cliente; me dieron un folleto en la calle y ahora no es así; pierden el tiempo hablando de otros temas; no me saludó al llegar ni me ofreció sentarme; las sillas son incómodas y varias están rotas; no entendí lo que me explicó; los baños están sucios; me prestó poca atención; el dispenser de agua está vacío y no hay vasos; si voy más de una vez siempre me atiende alguien distinto y empiezo de cero; debería haber especialistas por temas; tendrían que imprimir los datos que nos dan, no me gusta el papel escrito porque después no le entiendo la letra; deberían guardar mis datos y mi consulta para usarla cuando vuelva; la chica no fue simpática ni amable; no tienen forma de pago; no fue clara en la explicación y lo que escribió no lo entendí; cuando hablo por teléfono me dejan colgado; no me brindó información escrita; mandé un mail y nunca me contestaron; la información de la página web y aquí no es la misma.
APLIQUEMOS ESTRATIFICACIÓN/SEMEJANZA Y PARETO PARA RESOLVER EL PROBLEMA

## Slide 56
ESTRATOS DE CAUSAS EN BASE A LA SEMEJANZA DE LOS COMENTARIOS:
Por falta de cordialidad en la atención (surge por ejemplo de las siguientes afirmaciones): “me trataron mal”; “no me escuchaba cuando hablaba”; “me prestó poca atención”; “no me saludó al llegar”; “no fue simpática ni amable”.
Por falta de idoneidad en la información: “me parece que la que me atendió no sabía nada”; “no entendí lo que me explicó”; “no fue clara en la explicación y lo que escribió no lo entendí”; “no me brindó información escrita”.
Por demora en la atención: esperé 30min hasta que me atendieron”; “se pasan horas hablando por teléfono y no atienden al cliente”; “se demoran mucho con cada cliente”; “pierden el tiempo hablando de otros temas”.
Por malas condiciones edilicias: “hace mucho calor en el salón y no anda el aire acondicionado”; “las sillas son incómodas y varias están rotas”; “los baños están sucios”; “el dispenser de agua está vacío y no hay vasos”.
Por relación precio: “es muy caro”, “no tienen forma de pago”, “me calcularon mal lo que debía pagar”
Porque las otras formas de información no son buenas: “me dieron un folleto en la calle y ahora no es así”; “la información de la página web y aquí no es la misma”, “mandé un mail y nunca me contestaron”, “cuando hablo por teléfono me dejan colgado”
Por el método de atención: “si voy más de una vez siempre me atiende alguien distinto y empiezo de cero”, “debería haber especialistas por temas”, “tendrían que imprimir los datos que nos dan, no me gusta el papel escrito”, “deberían guardar mis datos y mi consulta para usarla cuando vuelva”
Otras: las que no se pueden agrupar en alguno de los otros estratos antes definidos. Cuando el número en este estrato es muy alto, puede significar que hicimos mal la estratificación

## Slide 57
ESTRATIFICACIÓN/SEMEJANZA
MOTIVO DE LA QUEJA | NRO DE QUEJAS
Por falta de cordialidad en la atención | 19 15,8%
Por falta de idoneidad en la información | 17
Por demora en la atención | 22 18,3%
Por malas condiciones edilicias | 15
Por relación precio | 12
Porque las otras formas de información no son buenas | 10
Por el método de atención | 10
Otras: | 15

## Slide 58
Se grafica la estratificación anterior y aplicamos la regla de Pareto para encontrar la causa relevante; se grafica de mayor a menor, la causa con mayor porcentaje primero y así sucesivamente y se va haciendo un acumulado, todo lo que queda por debajo de la linea del 20% constituyen
las causas vitales, en este caso las dos primeras, ya que constituyen el 18,3% y 15,3%:
Chart: Frecuencia
| Por demora en la atención | Por falta de cordialidad en la atención | Por falta de idoneidad en la información | Por malas condiciones edilicias | Por el método de atención | Por relación costo-precio | Porque las otras formas de información no son buenas | Otras
 | 22 | 20 | 18 | 15 | 15 | 12 | 11 | 7
 | 0.18333 | 0.35 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.85 | 0.94167 | 1
 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2

## Slide 59
Vemos que las causas que involucran el 20% son por demora en la atención y falta de cordialidad; pero vemos que la demora por si sola es próxima al 20%,
por lo que analizamos las 22 quejas por demora para buscar más
datos (analizamos de nuevo la queja, le podemos preguntar al cliente comunicándonos con él) luego realizamos una estratificación y obtenemos:
CAUSAS DE QUEJAS POR DEMORA EN LA ATENCIÓN | NRO.
Porque el personal es lerdo | 5
Porque pierden el tiempo (hablando por celular, paseando, haciendo otras cosas y se demoran en atender) | 8
Porque hay poco personal | 4
Porque no le anda la PC | 3
Otras: | 2

## Slide 60
Graficamos nuevamente:
Chart: Frecuencia
| Porque pierden el tiempo (hablando por celular, paseando, haciendo otras cosas) | Porque el personal es lerdo | Porque hay poco personal | Porque no le anda la PC | Otras:
 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2
 | 0.36364 | 0.59091 | 0.77273 | 0.90909 | 1
 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2

## Slide 61
En este caso la causa raíz parece estar relacionada a que el personal pierde tiempo; posiblemente tratando este tema resolvamos gran parte de las quejas.
Podemos aplicar sucesivamente estas herramientas hasta llegar a una causa que nos parezca raíz y definir su tratamiento

## Slide 62: 8 Medición, análisis y mejoramiento
8.5 Mejoramiento (ISO 9001)
  8.5.3 Acciones preventivas
La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:
a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas,
b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades,
c) determinar e implementar las acciones necesarias,
d) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y
e) revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.
Notes: Cuando se usa software para la verificación de requisitos especificados este debe ser validado previamente a su uso. En el caso que el software utilizado para ensayar un producto haya sido diseñado específicamente para este propósito, este debe cumplir con los requisitos para desarrollo de producto explicitados en el punto 7.3 de la norma.

## Slide 63: Repasando… Proceso de acción preventiva
No conformidad potencial
Análisis de causa (con metodología y registro)
Establecimiento de un Plan de acción
(qué cosa, cuándo, cómo, quién)
seguimiento
Cumplimiento del Plan
Verificación de eficacia de
acción preventiva
Cierre de acción preventiva

## Slide 64: ACCIONES PREVENTIVAS
Hay distinguir claramente la diferencia entre:
ACCIONES PREVENTIVAS Y
OPORTUNIDADES DE MEJORA
Las primeras surgen de no cumplimientos potenciales, las segundas de cumplimientos que se pueden mejorar. Muchas veces llevan la misma gestión, pero tienen orígenes distintos. De una no conformidad o incumplimiento pueden surgir acciones correctivas, acciones preventivas y oportunidades de mejora y cada una en forma independiente deben tener su gestión.

## Slide 65: OPORTUNIDADES DE MEJORA
5.6 Revisión por la dirección (ISO 9001)
5.6.1 Generalidades
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad.

## Slide 66
¿cómo se gestionan las
oportunidades de mejora?
RECOMENDACIÓN
Establecer un procedimiento para su gestión
Registrar el proceso y el análisis
Capacitar en el concepto de la mejora para poder lograr identificación de mejoras desde los procesos productivos.
Analizar las sugerencias y responder a los interesados sobre la aceptación o rechazo.
Identificar claramente los procesos de mejora

## Slide 67
Gracias por su atención !!
Preguntas y Consultas